# USZCZELNIENIE STAL – BETON

##### I sposób

- Odtłuścić powierzchnię elementu stalowego

- Na element stalowy wycisnąć pasek pasty P-201 łagodząc nią wszelkie ostre załamania

- Wcisnąć w pastę profil KM 2005

- Wypełnić pastą wszelkie kieszenie powietrzne

- Po 24 h zabetonować

##### II sposób

- Sposób postępowania j /w z pominięciem pkt. 3

#### UWAGA

- profil łączyć na zakładkę dł. 10 cm

# USZCZELNIENIE ZAMKÓW KRĘGÓW

W przypadku wystąpienia innych sytuacji prosimy, w celu uzyskania doradctwa, o kontakt z naszą firmą pod numerem telefonicznym 0-61 868-93-60 lub bezpośrednio z naszymi doradcami techniczno-handlowymi:

tel. 0504 211 471

# Text boxes

1 - pasta P-201

2 - profil KM 2005